## Slide 1: SOP TruckScale ชั่งเข้า–ชั่งออก
WF-SOP-TS-001 | ฉบับ 1.0
25 สิงหาคม 2569

## Slide 2: สิ่งที่ต้องใช้บน TruckScale
01 | ขอบเขตและผลลัพธ์
02 | บทบาทและ Gate
03 | ขั้นตอนปฏิบัติ
04 | Stop Work / Exception
05 | Records และ KPI
06 | Checklist / Action

## Slide 3: หนึ่งบัตร = หนึ่งรอบชั่ง ห้ามเดาเมื่อ match กำกวม
Vehicle identity
sequence + plate + customer + เอกสารต้องตรง
Weight integrity
net = weight_out − weight_in และค่าต้องสมเหตุผล

## Slide 4: วงจรบัตรชั่ง 3 ช่วง
รับรถ
ปฏิบัติ
ปิดงาน
เตรียมและชั่งเข้า
ตรวจศูนย์ ระบุตัวรถ บันทึก weight_in
Owner: Weighbridge
โหลดและชั่งออก
เรียกบัตร OPEN เดิม ยืนยันสินค้า บันทึก weight_out
ปิดและกระทบยอด
ตรวจ net, Move Bill, one_num และเวลาออก

## Slide 5: บทบาทที่ต้องประสานกัน
Weighbridge
ระบุตัวรถ ตรวจเครื่องชั่ง บันทึกน้ำหนักและปิดบัตร
Warehouse
ยืนยันสินค้า ตัน/ถุง คลัง ปลายทาง และลำดับโหลด
Supervisor / IT
อนุมัติ deviation จัดการ ambiguity, sync และ outbox
ผู้ชั่ง ผู้อนุมัติน้ำหนักผิดปกติ และผู้แก้ incident ควรแยกคนเมื่อทำได้

## Slide 6: Checklist ก่อนปล่อยรถ
ใช้ฟิลด์และผลหลังบันทึก ไม่ผูกกับชื่อปุ่มเฉพาะรุ่น
เครื่องชั่งศูนย์/คงที่
Pass condition
บัตรเดิม • เครื่องชั่งพร้อม • ตัวรถและสินค้าตรง • น้ำหนักครบ • ไม่มี exception ค้าง
บัตร OPEN เดิม
gross > tare
Move Bill + สินค้าตรง
one_num + เวลาออกครบ

## Slide 7: Stop Work — กักรถและตรวจ
Scale unstable
หยุดใช้และแจ้งผู้ดูแลเครื่องมือวัด
Duplicate OPEN
ห้ามเลือกจากทะเบียนอย่างเดียว
Data mismatch
กักรถและให้เจ้าของงานยืนยัน
Abnormal / outbox
ชั่งซ้ำ เก็บ approval และติดตามจนปิด
Critical controls
ห้ามชั่งต่อหรือปิดบัตรเมื่อเครื่องชั่ง ข้อมูลตัวรถ หรือค่าน้ำหนักไม่น่าเชื่อถือ

## Slide 8: Records • KPI • Shift action
Records
sequence • one_num • movebill • in/out/net • product
KPI
Open เกินเวลา = 0
Unapproved abnormal = 0
Traceability = 100%
Shift action
ปิดบัตรค้าง บัตรฉุกเฉิน ambiguity และ outbox ก่อนส่งกะ

## Slide 9: ชั่งถูกบัตร จึงปล่อยรถได้
อบรมการระบุตัวรถ + Stop Work
ตรวจสอบเทียบเครื่องชั่งและบัตรค้างทุกกะ